ШПАКЛЕВКА ПОЛИМЕРНАЯ СУПЕРФИНИШНАЯ Perfekta® "УЛЬТРАФАЙН"

Высокая степень белизны

Идеально гладкая поверхность

Выводится в “ноль”

Устраняет мельчайшие дефекты поверхности

Назначение:

ШПАКЛЕВКА ПОЛИМЕРНАЯ СУПЕРФИНИШНАЯ Perfekta® "УЛЬТРАФАЙН" предназначена для окончательного выравнивания стен и потолков.

ШПАКЛЕВКА ПОЛИМЕРНАЯ СУПЕРФИНИШНАЯ Perfekta® "УЛЬТРАФАЙН" является финишным слоем при подготовке поверхностей под последующее окрашивание, оклеивание обоями. Рекомендуется для устранения мельчайших дефектов поверхности. Для внутренних работ.

Основания: бетон, цементные и гипсовые штукатурки, ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ЦСП, СМЛ, любые другие гипсовые и цементные основания, не требующие толстослойного выравнивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Цвет | белый |
| --- | --- |
| Максимальная фракция | 0,2 мм |
| Прочность сцепления с основанием, не менее | 0,3 МПа |
| Количество воды на 25 кг смеси | 8,75 – 9,5 л |
| Расход при толщине слоя 1 мм | 1 кг/м² |
| Рекомендуемая толщина слоя | 0 – 3 мм |
| Время высыхания слоя | 24 часа |
| Жизнеспособность раствора в герметичной таре | 7 суток |
| Нормативный документ | ГОСТ 31189-2003 ТУ 5745-004-51160834-2009 |
| Срок годности | 12 месяцев |